Опросный лист к водораспределительным блокам (БГ) «ОЗНА-ПЛАСТ»

Внимание! Убедительная просьба заполнить все поля опросного листа.

| 1 | Наименование Вашей организации |
| --- | --- |
| 2 | Ее месторасположение |
| 3 | Телефон, факс |
| 4 | Электронный адрес |
| 5 | Должность опрашиваемого лица |
| 6 | Фамилия, имя, отчество |

KЛАССИФИКАТОР водораспределительных БЛОКОВ (БГ) ОЗНА-ПЛАСТ

Для обозначения блоков с различными характеристиками и комплектующими приняты следующие последовательные обозначения:

| БГ | Х | ОЗНА-ПЛАСТ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-номинальное давление 16МПа 21-номинальное давление 21 МПа 25-номинальное давление 25МПа- комплектуется только накладными счетчиками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,4,5,6,8– количество выводов гребенки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С - укрытие помещения из панелей "Сэндвич" 0 - без укрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т - помещение с электрообогревом О - помещение без электрообогрева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запорная арматура в составе: K – кран шаровой дроссельный КШД,задвижка З - две задвижки на линии подачи воды в скважину до и после счетчика О - одна задвижка на линии подачи воды в скважину |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В - с установленным счетчиком воды (ДРС.М-20-25А, ДРС.М-20-25, ДРС.М-20-50, ДРС.М-20-200 или аналоги) с блоком питания Б- с установленным счетчиком воды (ДРС.М-20-25А, ДРС.М-20-25, ДРС.М-20-50, ДРС.М-20-200 или аналоги) без блока питания О - без счетчика воды (с катушкой под типоразмер счетчика) Д- другой счетчик (уточнить при заказе) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - в комплекте с электровентилятором 2 - в комплекте с дефлектором 3 - в комплекте с дефлектором и вентилятором |  |  |  |  |  |  |
| 0 - без блока аппаратурного 1 – шкаф силовой без помещения 2 – шкаф силовой с комплектом вторичной аппаратуры датчиков ДРС.М без помещения 3 - с блоком аппаратурным (шкаф силовой с комплектом вторичной аппаратуры датчиков ДРС.М в помещении) |  |  |  |  |  |
| 0 – без преобразователя давления 1 – наличие преобразователя давления на напорной линии |  |  |  |  |
| 1 - с установленными техническими манометрами 2 – с установленными электроконтактными манометрами |  |  |  |
| 0 - напорный трубопровод без фланцев для установки протекторной защиты 1 - напорный трубопровод с фланцами для установки протекторной защиты (Только БГ на 3, 4 и 5 выводов) |  |  |
| 60-наружный диаметр труб на линии подачи воды в скважину 89- наружный диаметр труб на линии подачи воды в скважину 114- наружный диаметр труб на линии подачи воды в скважину |  |

Пример обозначения: БГ-16–ОЗНА-ПЛАСТ 5СТКО-2-0-0–1-1-65

(блок гребенки с рабочим давлением 16МПа, на 5 скважин, с укрытием помещения из панелей “Сэндвич”, с электрообогревом, запорной арматурой в составе кран шаровой и задвижка, без счетчика воды, укомплектованный дефлектором, без блока аппаратурного, без преобразователя давления, с техническими манометрами, фланцами для установки протекторной защиты, с наружным диаметром труб на линии подачи воды в скважину 89 мм.)

Дополнительные требования

| 21 | Требования к наружной отделке здания (указать наружный цвет): Корпоративный цвет нефтяной компании |  |
| --- | --- | --- |
|  | заводская окраска ОЗНА |  |
|  | использовать другой (какой именно) цвет |  |
| 22 | Дополнительная информация |  |

# Text boxes

АО  «Акционерная компания ОЗНА»

Башкортостан, 452600, г. Октябрьский, ул. Северная, 60

Тел/факс: (34767)  9-51-58, 4-10-57

e-mail: ozna@ozna.ru

сайт: www.ozna.ru